## Slide 1
SMARTWASTE DF / ENGENHARIA DE SOFTWARE
Coleta inteligente, do sensor à nuvem
Uma evolução do laboratório: decisões locais e histórico remoto.
Anny • Arthur • Eduardo • Jéssica | 20/10/2026
1/6
32 lixeiras
3 caminhões virtuais
IoT = dispositivos que trocam dados.
Aqui, sensores e veículos são simulados.
O que mudou?
A coleta passou a usar mensagens reais,
dados guardados localmente e envio
posterior para a nuvem.
Por quê? A operação local pode continuar sem internet,
enquanto o histórico remoto aguarda a conexão voltar.

## Slide 2
SMARTWASTE DF / ENGENHARIA DE SOFTWARE
Três camadas, uma responsabilidade em cada
Separar as tarefas permite decidir perto dos dados e guardar o histórico longe.
Anny • Arthur • Eduardo • Jéssica | 20/10/2026
2/6
EDGE • execução
Simula as medições e executa
comandos dos caminhões.
É a ponta do sistema.
→
FOG • coordenação
Roda no computador local.
Decide rotas, guarda leituras
e atende ao painel.
→
NUVEM • histórico
Servidor remoto que recebe
e armazena os dados.
Supabase = serviço de nuvem.
MQTT: troca mensagens entre edge e fog.
Broker: recebe essas mensagens e encaminha aos interessados.
HTTPS: protege o envio da fog para a nuvem pela internet.

## Slide 3
SMARTWASTE DF / ENGENHARIA DE SOFTWARE
Se a internet cair, o que acontece?
O processamento local continua; o histórico remoto deixa de ser atualizado.
Anny • Arthur • Eduardo • Jéssica | 20/10/2026
3/6
1 • Sem conexão
A fog guarda as leituras
em uma fila persistente.
Fila = dados ainda não enviados.
2 • Durante a falha
O painel e as decisões locais
continuam, se computador,
fog e broker estiverem ativos.
3 • Conexão voltou
A fog reenvia em lotes.
Lote = conjunto de leituras.
IDs estáveis evitam duplicatas.
SQLite = banco local em arquivo que conserva a fila após reiniciar.
Limite: disco cheio ou falha no computador podem interromper o processo.
Pendente significa “aguardando envio”; não comprova perda nem entrega.

## Slide 4
SMARTWASTE DF / ENGENHARIA DE SOFTWARE
As melhorias deixam os dados mais úteis
Cada mudança resolve um problema específico de integração ou qualidade.
Anny • Arthur • Eduardo • Jéssica | 20/10/2026
4/6
Uma mensagem padrão
Contrato canônico = formato comum dos dados.
Ex.: sensor, horário, medida e unidade.
Evita interpretar cada sensor de um jeito.
Cadastro dos sensores
Catálogo = registro dos dispositivos e locais.
Perfil = medidas e limites esperados.
API = interface para cadastrar por programas.
Erros separados por mensagem
Quarentena = dados inválidos + motivo do erro.
As mensagens válidas seguem o fluxo.
Um erro deixa de bloquear todo o lote.
Histórico na hora correta
A leitura atrasada entra pelo horário da medição.
O estado atual mantém a leitura mais recente.
Evita voltar o painel para um valor antigo.

## Slide 5
SMARTWASTE DF / ENGENHARIA DE SOFTWARE
Um teste mostra o efeito da validação
Dados sintéticos: 5.000 mensagens enviadas no mesmo lote.
Anny • Arthur • Eduardo • Jéssica | 20/10/2026
5/6
4.997 aceitas
99,94% do lote passou pela validação.
3 em quarentena • 0,06%
Quarentena = mensagens isoladas com o motivo,
para investigar e corrigir sem travar as válidas.
O ganho
O lote avança
parcialmente.
O problema fica
identificado para
correção.
Resultado deste teste; não mede confiabilidade geral nem economia de combustível.

## Slide 6
SMARTWASTE DF / ENGENHARIA DE SOFTWARE
O que ganhamos e o que falta
Melhor organização e continuidade local, com mais componentes para cuidar.
Anny • Arthur • Eduardo • Jéssica | 20/10/2026
6/6
Ganhos
Decisões locais durante a falta de internet.
Histórico organizado e erros rastreáveis.
Sensores diferentes usam o mesmo formato.
Custos e limites
Mais processos e espaço em disco.
Dados remotos ficam atrasados sem internet.
Supabase Free = plano gratuito com cotas.
Evidências registradas: 60 testes Python + 28 JavaScript aprovados.
Próximo passo: implantar o novo recebimento de sensores na nuvem.
O novo fluxo foi validado localmente; essa implantação remota está pendente.
github.com/annygabb/IoT---Coleta